ICS  65.060

B 90

备案号：

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2015—0000

代替NY/T 370-1999

种子干燥机质量评价技术规范

Technical Regulation of Quality Appraising for Seed dryer

2016 - XX - XX发布

2016 - XX - XX实施

中华人民共和国农业部   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　破碎率增值　The　added　value　of　broken　rate	1

3.2　爆腰率增值　The　added　value　of　cross broking　rate　	1

3.3　裂纹率增值　The　added　value　of　crack　rate	1

3.4　干燥不均匀度　Nonuniformity　of　drying	2

3.5　处理量　handling　capacity	2

3.6　生产率output　capacity	2

4　技术要求	2

4.1　一般技术要求	2

4.2　性能指标	2

4.3　环境保护	3

4.4　安全	3

4.5　可靠性	3

4.6　可清理性	3

4.7　电控装置	3

4.8　装配质量	4

4.9　涂漆质量	4

4.10　焊接质量	4

4.11　使用说明书	4

5　试验方法	4

5.1　试验准备	4

5.2　测试条件	5

5.3　试验内容与方法	5

6　检验规则	6

6.1　出厂检验	6

6.2　型式检验	6

6.3　不合格项目分类	6

6.4　判定原则	7

7　标志、包装、运输及贮存	7

7.1　标志	7

7.2　包装	8

7.3　运输	8

7.4　贮存	8

前  言

本标准是对NY/T 370-1999《种子干燥机试验鉴定办法》的修订，与NY/T 370-1999比较结构内容变化如下:

——标准名称由“种子干燥机试验鉴定办法”修订为“种子干燥机质量评价技术规范”；

——删除了种子干燥机质量分等指标部分内容；

——删除了单位耗能量、干燥强度等指标，干燥能力由处理量（降水幅度）代替；

——删除了附录A、附录B内容；

——增加了颗粒物、二氧化硫、烟囱黑度、单位耗电量、电控装置等质量指标；

——调整了破碎率增值、稻谷爆腰率增值、玉米裂纹率增值等指标；

——增加了引用标准GB 19517、GB/T 21162、NY/T 1644。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：黑龙江农垦农业机械试验鉴定站（农业部节能与干燥机械设备及产品质量监督检验测试中心）、黑龙江省农副产品加工机械化研究所、佛冈明阳机械有限公司、佐竹机械（苏州）有限公司。

本标准主要起草人：潘九君、 。

本标准1999年首次发布、201X年第一次修订。

标准名称

范围

本标准规定了种子干燥机的技术指标、试验方法和检验规则。

本标准适用于种子干燥机的试验鉴定和产品质量监督抽查捡验。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3768 声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB/T 5748 作业场所空气中粉尘测定方法

GB/T 6970 粮食干燥机试验方法

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 13271  锅炉大气污染物排放标准

GB/T 13306  标牌

GB/T 14095 农产物料干燥技术术语

GB 19517  国家电气设备安全技术规范

GB/T 21162 顺流粮食干燥机单位耗热量与处理量折算规则

NY/T 1644 粮食干燥机运行安全技术条件

JB/T 10268 批式循环粮食干燥机

DB23/T 006  粮食干燥机单位耗热量与干燥能力换算系数

术语和定义

GB/T 14095确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

破碎率增值 The added value of broken rate

烘干后谷物比烘干前破碎粒数百分比的增加值。

爆腰率增值 The added value of cross broking rate

烘干后稻谷比烘干前爆腰粒数百分比的增加值。

裂纹率增值 The added value of crack rate

烘干后玉米比烘干前裂纹粒数百分比的增加值。

干燥不均匀度 Non-uniformity of drying

被检干燥后物料样品最大含水率与最小含水率之差。

处理量 handling capacity

单位时间内进入干燥机烘干的湿粮质量，单位为吨每天（t/d）或吨每小时（t/h），每天以24小时计算。

生产率output capacity

湿粮经干燥机烘干后单位时间内排出的干粮质量，单位为吨每天（t/d）或吨每小时（t/h），每天以24小时计算。

技术要求

一般技术要求

种子干燥机产品应按规定程序批准的图样和技术文件制造，并符合有关标准的规定。

相关配套设备均应是符合相关标准的合格品。

种子干燥机使用寿命不低于10年，配套的热风炉不低于5年，大修除外。

性能指标

种子干燥机的性能指标应符合表1的规定。

性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理量（降水幅度） t/h(%) | ≥企业明示值 |  |
| 2 | 单位耗热量 KJ/（kg·H2o） | 连续式 | ≤7000 | 稻谷 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤9000 |  | 间接加热 |
|  |  |  | ≤6000 | 小麦 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤7000 |  | 间接加热 |
|  |  |  | ≤6700 | 玉米 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤9200 |  | 间接加热 |
|  |  | 循环式︵批式︶ | ≤5800 | 稻谷 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤8120 |  | 间接加热 |
|  |  |  | ≤5500 | 小麦 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤9380 |  | 间接加热 |
|  |  |  | ≤5700 | 玉米 | 直接加热 |
|  |  |  | ≤10360 |  | 间接加热 |
| 3 | 单位耗电量 KJ/（kg·H2o） | ≥企业明示值 |  |
| 4 | 干燥不均匀度 % | 降水幅度≤5%时：≤1 降水幅度＞5%，≤10%时：≤1.5 降水幅度＞10%时：≤2.0 | 连续式 |
|  |  | ≤1 | 循环式（批式） |
| 5 | 破碎率增值 % | 小麦、稻谷：≤0.3 玉米：≤0.5 |  |
| 6 | 稻谷爆腰率增值 % | ≤2 |  |
| 7 | 玉米裂纹率增值 % | ≤25 |  |
| 8 | 发芽率 % | 不低于烘前 |  |
| 9 | 出机种子温度 ℃ | 环境温度＞0℃，≤环境温度+8； 环境温度≤0℃，≤8 |  |
| 10 | 热风温度波动范围 ℃ | ±3 |  |

环境保护

操作人员工作环境噪声（声压级）应不大于85dB（A）、风机处应不大于87dB（A）、电控间（操作室）应不大于70dB（A）。

操作人员工作环境的粉尘应不大于10mg/m3的规定。

干燥机配套热风炉（燃煤）的颗粒物、二氧化硫、烟囱黑度应符合GB 13271的规定。

安全

外露回转件应安装防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。

种子干燥机装设的人梯、平台、围栏等保护设施应牢固可靠。

电控系统应有过载保护及接地装置。

对操作人员有危害(险)处，在明显部位应安装安全警示标志，标志应符合GB 10396的规定。

使用说明书应规定操作及维护保养的安全注意事项。

可靠性

可靠性有效度应不小于95%。

可清理性

内部结构应保证粮层能均匀自由地流动，不允许有无法消除残存物的死角及残存种子，干燥机粮柱底部应设置清理门。

电控装置

电控装置应具备以下功能：

- 程序起动；

- 连锁保护；

- 料位自动显示；

- 自动报警：故障报警，超温报警；

- 热风温度的设定与显示（含上、下限值设定和超温值设定）；

- 粮温的显示与超温的设定。

装配质量

连接螺栓应紧固，无松动；密封应可靠，不应漏物料、漏气。

两连接件表面应平滑，法兰、扶手、塔架、爬梯、平台、围栏、通廊等应圆滑过渡、无尖角和突出物。

涂漆质量

涂漆应符合JB/T 5673的规定，其指标应符合表2的规定。

涂漆质量

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 漆膜外观质量 | 颜色均匀，不允许漏底漆及有涂漆缺陷 |
| 2 | 漆膜厚度μm | ≥45 |
| 3 | 漆膜附着力 | 允许2级2处、3级1处 |

焊接质量

焊缝均匀，不得有气孔、夹渣、烧穿、漏、脱焊等缺陷。

使用说明书

使用说明书的编制应符合GB/T 9969的规定。

使用说明书应包括以下内容:

- 产品的主要用途、适用范围；

- 产品主要技术参数；

- 产品的正确安装与调试方法；

- 产品的安全使用、安全防护要求；

- 产品的维护与保养要求。

试验方法

试验准备

按使用说明书要求将试验的干燥成套设备调试到正常工作状态，并记录干燥机的结构参数、配套电机额定功率、通风机额定风量和风压等各相关参数。

按干燥机的容料量、试验时间准备好试验用种子，种子含水率检验时，按130°C烘箱法测定。

按要求准备好干燥用燃料，并取样测定燃料低位发热值。

试验用仪器、仪表应经校验合格，并在有效检定周期内。

测试条件

标准环境条件按照GB/T 16714的规定执行。

烘前种子含水率应尽量符合设计值的要求，湿种子含水率不均匀度≤3%，种子含杂率≤1%。

燃料消耗量的测定按GB6970的规定进行。

试验内容与方法

性能指标测定

      - 种子干燥机的处理量（降水幅度）、单位耗热量、干燥不均匀度、爆腰率增加值、裂纹率增加值、破碎率增加值、发芽（生活力）率、出机谷物温度等项测定等，均按GB/T 6970进行。

      - 单位耗电量用三相功率仪测定，在全部电机都工作时进行。

      - 热风温度波动范围用精度为0.2%的温度传感器测试，记录测试全过程的热风温度在设定值（或记录平均值）的上下波动范围。

环保指标

      - 噪声用声级计A档在样机四周距样机表面1 m、距地面高1. 5 m的不同位置测定噪声，测点不应少于4点、取测量最大值。测定方法及数据处理应符合GB/T 3768的规定。

      - 粉尘浓度应选择工作人员经常活动的具有代表性的位置，在距地面高1. 5 m处进行测定1或2点，方法按GBZ/T 192.2中的规定进行检验。

      - 烟尘排放浓度、二氧化硫排放浓度用烟尘测试仪和二氧化硫测试仪或燃烧效率测试仪检测，林格曼黑度目测或用照相仪器观测或拍照。

安全

按本标准4.4的规定逐项检验。

可靠性

连续式干燥机生产试验时可靠性考核不少于120小时；循环式干燥机生产试验时间不少于3个批次。

可清理性

按本标准4.6的规定，在卸完机内谷物并清理后检查。

电控装置

按本标准4.7的要求逐项进行检验。

装配质量

按本标准4.8的要求逐项检验。

涂漆质量

按本标准4.9的要求逐项检验，漆膜附着力按JB/T 9832.2中的规定检验。

焊接质量

按本标准4.10的要求进行检验。

使用说明书

按本标准4.11的规定逐项检验。

检验规则

出厂检验

每台干燥机都应进行出厂检验，并附有合格证及使用说明书方能出厂。

干燥机出厂检验项目：

- 装配质量；

- 外观及涂漆质量；

- 运转试验：空转30 min 排粮机构，检查起动、运转是否正常平稳。

分解出厂的干燥机检查所有零部件是否符合设计图样技术要求。

型式检验

6.2.1 有下列情况之一时，须进行型式检验：

——新产品试制定型鉴定；

——产品的结构、工艺、材料有较大变动；

——产品停产两年或两年以上再生产；

——国家质检部门提出该项检验要求；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

6.2.2 型式检验项目为本标准规定的所有技术要求。

不合格项目分类

被检测的项目，凡不符合本标准第4章要求的均称不合格，按其对产品质量影响程度分为A、B、C三类。不合格分类见表3。

不合格分类

| 不合格分类 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |
| 类 | 项 |  |
| A | 1 | 安全 |
|  | 2 | 处理量（降水幅度） |
|  | 3 | 发芽率 |
|  | 4 | 二氧化硫 |
|  | 5 | 产品使用说明书 |
| B | 1 | 单位耗热量 |
|  | 2 | 水稻爆腰率增加值/玉米裂纹率增加值 |
|  | 3 | 颗粒物 |
|  | 4 | 噪声 | 电控间 |
|  |  |  | 工作环境 |
|  |  |  | 风机处 |
|  | 5 | 可靠性 |
|  | 6 | 破碎率增加值 |
|  | 7 | 粉尘浓度 |
| C | 1 | 干燥不均匀度 |
|  | 2 | 可清理性 |
|  | 3 | 电控装置 |
|  | 4 | 漆膜外观质量 |
|  |  | 漆膜厚度 |
|  |  | 漆膜附着力 |
|  | 5 | 单位耗电量 |
|  | 6 | 烟囱黑度 |
|  | 7 | 出机种子温度 |
|  | 8 | 装配质量 |
|  | 9 | 焊接质量 |
|  | 10 | 标牌 |

判定原则

采用逐项考核、按类判定的原则，当各类不合格项目数均小于或等于合格判定数Ac时，则判定该批为合格；当各类不合格项目有一类大于或等于不合格判定数Re时，则判定该批为不合格。

抽样判定方案见表4，表中AQL为合格质量水平，Ac为合格判定数，Re为不合格判定数。

判定方案

| 项目分类 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 |
| B | 1 | 2 |
| C | 2 | 3 |

标志、包装、运输及贮存

标志

在干燥机的明显位设置符合GB/T 13306规定的产品标牌，其产品标牌内容应包括：

- 产品名称；

- 产品商标；

- 产品型号；

- 产品出厂编号、制造日期；

- 制造厂名称；

- 产品执行标准编号。

包装

干燥机的包装由供需双方协商决定。

干燥机随机应带下列文件：

- 合格证书；

- 使用说明书；

- 使用安装图样；

- 备件清单及装箱单。

运输

干燥机包装应符合公路、铁路、水路运输的规定

贮存

本产品存放时，切勿与有腐蚀的气体或液体接触。若在露天存放时，应有防雨设施。

_____________________________