农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

5XFZ-25比重复式清选机

企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

地    址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

电    话：0469-5307938

传    真：0469-5304198

联 系 人：杨明荣

# 2.主要技术规格

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 3610×1790×1900 |
| 整机质量 | kg | 1500 |
| 生产率 | t/h | 5.0 |
| 重力分离台 | 倾角 | ° | 6.3 |
|  | 面积 | m2 | 2.41 |
|  | 频率 | Hz | 6.46 |
|  | 振幅 | mm | 24 |
| 分级筛 | 上筛倾角 | ° | 4.0 |
|  | 上筛筛孔 | mm | φ13 |
|  | 中筛倾角 | ° | 7.42 |
|  | 中筛筛孔 | mm | φ4.5 |
|  | 下筛倾角 | ° | 7.42 |
|  | 下筛筛孔 | mm | φ4.0 |
|  | 面积 | m2 | 3.04 |
|  | 频率 | Hz | 6.46 |
|  | 振幅 | mm | 16 |
| 配套动力 | kW | 5.5 |
| 主风机转速 | r/min | 800 |
| 偏心轴转速 | r/min | 387 |
| 电机转速 | r/min | 960 |
| 除清杂风机转速 | r/min | 1900 |

| 项目类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.2的规定 | + |
| A | 1 | 除杂率 | % | ≥70 | + |
|  | 2 | 生产率 | t/h | ≥25 | + |
|  | 3 | 噪声 | dB(A) | ≤87 | + |
| B | 1 | 清洁率 | % | ≥99 | + |
|  | 2 | 清选损失率 | % | ≤1.0 | + |
|  | 3 | 千瓦小时生产率 | t/(kW·h) | ≥3.0 | + |
|  | 4 | 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤8 | + |
|  | 5 | 空载轴承温升 | ℃ | ≤25 | + |
| C | 1 | 装配质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.1的规定 | + |
|  | 2 | 外观质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.2的规定 | + |
|  | 3 | 操作方便性能 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.4的规定 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

（产品型号）型（产品名称）

# 5XFZ-40型比重复式清选机

# 企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

单位地址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

联系电话：0469-5307938

传　　真：0469-5307198

联 系 人：杨明荣

2.主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） mm | 5015×2635×1960 |
| 2 | 整机质量 kg | 1900 |
| 3 | 生产率 t/h | 40 |
| 4 | 重力分离台 | 倾角 ° | 6.5 |
|  |  | 面积 m2 | 3.0 |
|  |  | 频率 Hz | 6.46 |
|  |  | 振幅 mm | 24 |
| 5 | 分级筛 | 上筛倾角 ° | 4.0 |
|  |  | 上筛筛孔 mm | φ13 |
|  |  | 中筛倾角 ° | 7.42 |
|  |  | 中筛筛孔 mm | φ4.5 |
|  |  | 下筛倾角 ° | 7.42 |
|  |  | 下筛筛孔 mm | φ4.0 |
|  |  | 面积 m2 | 3.8 |
|  |  | 频率 Hz | 6.46 |
|  |  | 振幅 mm | 16 |
| 6 | 配套动力 kW | 7.5 |
| 7 | 主风机转速 r/min | 800 |
| 8 | 偏心轴转速 r/min | 387 |
| 9 | 电机转速 r/min | 960 |
| 10 | 除清杂风机转速 r/min | 1900 |

3.检验结果

| 项目类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.2的规定 | 符合要求 | + |
| A | 1 | 除杂率 | % | ≥70 | 70.1 | + |
|  | 2 | 生产率 | t/h | ≥40 | 42.0 | + |
|  | 3 | 噪声 | dB(A) | ≤87 | 80.6 | + |
| B | 1 | 清洁率 | % | ≥99 | 99.1 | + |
|  | 2 | 清选损失率 | % | ≤1.0 | 1.0 | + |
|  | 3 | 千瓦小时生产率 | t/(kW·h) | ≥3.5 | 6.0 | + |
|  | 4 | 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤8 | 7.7 | + |
|  | 5 | 空载轴承温升 | ℃ | ≤25 | 7.4 | + |
| C | 1 | 装配质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.1的规定 | 符合要求 | + |
|  | 2 | 外观质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.2的规定 | 符合要求 | + |
|  | 3 | 操作方便性能 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.4的规定 | 符合要求 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

5XFZ-80比重复式清选机

企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

地    址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

电    话：0469-5307938

传    真：0469-5304198

联 系 人：杨明荣

# 2.主要技术规格

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 5700×2635×1960 |
| 整机质量 | kg | 2900 |
| 生产率 | t/h | 80.0 |
| 重力分离台 | 倾角 | ° | 6.3 |
|  | 面积 | m2 | 2.41 |
|  | 频率 | Hz | 6.46 |
|  | 振幅 | mm | 24 |
| 分级筛 | 上筛倾角 | ° | 4.0 |
|  | 上筛筛孔 | mm | φ13 |
|  | 中筛倾角 | ° | 7.42 |
|  | 中筛筛孔 | mm | φ4.5 |
|  | 下筛倾角 | ° | 7.42 |
|  | 下筛筛孔 | mm | φ4.0 |
|  | 面积 | m2 | 3.04 |
|  | 频率 | Hz | 6.46 |
|  | 振幅 | mm | 16 |
| 配套动力 | kW | 11 |
| 主风机转速 | r/min | 800 |
| 偏心轴转速 | r/min | 387 |
| 电机转速 | r/min | 1440 |
| 除清杂风机转速 | r/min | 1900 |

| 项目类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.2的规定 | + |
| A | 1 | 除杂率 | % | ≥70 | + |
|  | 2 | 生产率 | t/h | ≥80 | + |
|  | 3 | 噪声 | dB(A) | ≤87 | + |
| B | 1 | 清洁率 | % | ≥99 | + |
|  | 2 | 清选损失率 | % | ≤1.0 | + |
|  | 3 | 千瓦小时生产率 | t/(kW·h) | ≥3.5 | + |
|  | 4 | 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤8 | + |
|  | 5 | 空载轴承温升 | ℃ | ≤25 | + |
| C | 1 | 装配质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.1的规定 | + |
|  | 2 | 外观质量 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.3.2的规定 | + |
|  | 3 | 操作方便性能 | / | 符合DG23／T 033-2014《粮食清选机》推广鉴定大纲4.1.4的规定 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

5XZ-5.0型重力分选机

企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

地    址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

电    话：0469-5307938

传    真：0469-5304198

联 系 人：杨明荣

# 2.主要技术规格

| 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 3610×1790×1900 |
| 整机质量 | kg | 1500 |
| 生产率 | t/h | 5.0 |
| 工作时振动台风速 | m/s | 9.0 |
| 振动台振幅 | mm | 5.0 |
| 振动台频率 | 次/min | 300～450 |
| 振动方向角 | ° | 1～5 |
| 筛网面积 | m2 | 3.66 |
| 振动电机 | 型号 | Y100L-6 |
|  | 转速 | 740 |
|  | 功率 | 1.5 |
| 风机电机 | 型号 | Y160M-4 |
|  | 转速 | 1450 |
|  | 功率 | 11 |
| 配套总动力 | kW | 12.5 |

| 项目 类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全操作要求 | / | 符合DG/T 033-2014中4.2.1的规定 | + |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合DG/T 033-2014中4.2.2的规定 | + |
|  | 3 | 安全警示标志 | / | 符合DG/T 033-2014中4.2.3的规定 | + |
|  | 4 | 漏电保护电器绝缘 | / | 符合DG/T 033-2014中4.2.4的规定 | + |
|  | 1 | 除轻杂率 | ％ | ≥85 | + |
|  | 2 | 除重杂率 | ％ | ≥80 | + |
|  | 3 | 获选率 | ％ | ≥97 | + |
|  | 4 | 班次小时生产率 | t/h | ≥5.0 | + |
|  | 5 | 发芽率 | ％ | 高于选前69.3 | + |
|  | 6 | 千粒重 | g | 高于选前281.5 | + |
| B | 1 | 噪声 | dB(A) | ≤90 | + |
|  | 2 | 千瓦小时生产率 | t/(kW·h) | ≥0.4 | + |
|  | 3 | 操纵性能 | / | 符合DG/T 033-2014中4.1.5的规定 | + |
|  | 4 | 空运转性能 | / | 符合DG/T 033-2014中4.1.2.5的规定 | + |
|  | 5 | 焊接质量 | / | 符合DG/T 033-2014中4.1.4.2的规定 | + |
|  | 6 | 涂漆质量 |  | 符合DG/T 033-2014中4.1.4.3的规定 | + |
|  | 7 | 筛框振动特性 | mm | ≤0.5 | + |
|  |  |  | ° | ≤0.5 | + |
|  | 8 | 密封性能铭牌 | / | 符合DG/T 033-2014中4.2.1.4的规定 | + |
|  |  |  | / | 符合DG/T 033-2014中4.1.4.1的规定 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

（TCQY100-320）型（圆筒初清筛）

# 企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

单位地址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

联系电话：0469-5307938

传　　真：0469-5307198

联 系 人：杨明荣

2.主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） mm | 6500×2400×4550 |
| 2 | 整机质量 kg | 4300 |
| 3 | 处理量 t/h | 70（水稻）；100(玉米) |
| 4 | 筛筒 | 型式 | 圆筒式 |
|  |  | 转速 r/min | 16 |
|  |  | 调整角度 ° | 5～7 |
| 5 | 内筛 | 板厚 mm | 2.5 |
|  |  | 筛筒直径 mm | (1200 |
|  |  | 筛筒长度 mm | 4660 |
|  |  | 筛孔规格 mm | (25、(22、(20、(18 |
| 6 | 外筛 | 板厚 mm | 2.5 |
|  |  | 筛筒直径 mm | (1600 |
|  |  | 筛筒长度 mm | 3720 |
|  |  | 筛孔规格 mm | (4.5、(6.5 |
| 7 | 风机 | 型号 | 4－72N0 3.2A |
|  |  | 风压 Pa | 1556～976 |
|  |  | 风量 m3/h | 3520 |
|  |  | 功率 kW | 2.2 |
| 8 | 行走轮直径 mm | (500 |
| 9 | 配套动力 kW | 6.2 |

3.检验结果

| 项目类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.2的规定 | 符合要求 | + |
| A | 1 | 大杂去除率 | % | ≥85 | 87.2 | + |
|  | 2 | 大杂含粮率 | % | ≤3 | 2.4 | + |
|  | 3 | 小时生产率 | t/h | ≥100 | 108.5 | + |
| B | 1 | 噪声 | dB(A) | ≤87 | 80.8 | + |
|  | 2 | 千瓦小时生产率 | t/(kW·h) | ≥2.0 | 17.7 | + |
|  | 3 | 操纵性能 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.1.4的规定 | 符合要求 | + |
|  | 4 | 空运转性能 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.1.3.1的规定 | 符合要求 | + |
|  | 5 | 焊接质量 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.1.3.3的规定 | 符合要求 | + |
|  | 6 | 轴承温升 | ℃ | ≤25 | 17 | + |
|  | 7 | 涂漆质量 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.1.3.4的规定 | 符合要求 | + |
|  | 8 | 机架水平平面、垂直平面对角线差 | mm | ≤32 | 2.0，1.0 | + |
|  | 9 | 铭牌 | / | 符合DG23／T 052-2014《初清筛》推广鉴定大纲4.1.3.5的规定 | 符合要求 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

TD-260斗式提升机

# 企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

单位地址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

联系电话：0469-5307938

传　　真：0469-5307198

联 系 人：杨明荣

2.主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸（长×宽×高） | mm | 1800×1200×13000 |
| 2 | 整机质量 | kg | 2040 |
| 3 | 生产率 | t/h | 60 |
| 4 | 提升高度 | m | 11300 |
| 5 | 破碎率增值 | % | 0.15 |
| 6 | 头 轮 | 直径 | mm | Ф320 |
|  |  | 宽度 | mm | 750 |
|  |  | 挂胶厚度 | mm | 12 |
| 7 | 尾 轮 | 直径 | mm | Ф320 |
|  |  | 宽度 | mm | 750 |
|  |  | 尾轮型式 | --- | 鼠笼式 |
| 8 | 畚斗带 | 规格 | mm | 260 |
|  |  | 线速度 | m/s | 2.41 |
| 9 | 畚 斗 | 容积 | L | 3.7 |
|  |  | 宽度 | mm | 282 |
|  |  | 间距 | mm | 300 |
| 10 | 机 筒 | 类型 | --- | 双筒 |
|  |  | 板厚 | mm | 2.0 |
|  |  | 截面尺寸（单筒） | mm | 366×286 |
| 11 | 电 机 | 型号 | --- | Y132M-4 |
|  |  | 转速 | r/min | 1440 |
|  |  | 功率 | kW | 7.5 |
|  |  | 防护等级 | --- | IP44 |
| 12 | 止逆器型式 | --- | 棘轮 |

3.检验结果

| 项目类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护 | / | 符合DG23／T 301—2014《斗式提升机》推广鉴定大纲4.1.3的规定 | 符合要求 | + |
|  | 2 | 安全标志 | / |  | 符合要求 | + |
|  | 3 | 安全操作要求 | / |  | 符合要求 | + |
| A | 1 | 输送量 | t/h | ≥60 | 64.1 | + |
|  | 2 | 回流量 | % | ≤1.0 | 0.85 | + |
|  | 3 | 破碎率增值 | % | 粮食≤0.15；种子≤0.10 | 0.10 | + |
| B | 1 | 千瓦小时生产率 | t·m/(kW·h) | 水稻≥50；小麦、玉米≥80 | 105.7 | + |
|  | 2 | 噪声 | dB(A) | ≤85 | 80.8 | + |
|  | 3 | 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤10 | 7.7 | + |
|  | 4 | 整机性能 | / | 有设止逆装置，有防爆口，机头铺设耐磨衬板，头轮挂胶 | 符合要求 | + |
| C | 1 | 油漆外观质量 | / | 色泽均匀，平整光滑，无起光起皱等现象 | 31 | + |
|  | 2 | 涂层厚度 | μm | ≥40 | 46～49 | + |
|  | 3 | 漆膜附着力 |  | Ⅱ级以上 | 2级 | + |
|  | 4 | 焊接质量 | / | 焊缝应紧密均匀，不得有裂纹、夹渣、气孔等缺陷 | 符合要求 | + |
|  | 5 | 装配质量 | / | 机筒表面平面度允差为+1/1000；机筒上下法兰平行度允差为1mm；机筒内壁不得有凸起的螺钉及螺母；机筒垂直度 | 符合要求 | + |
|  | 6 | 空运转 | / | 运转平稳，无异常响声 | 符合要求 | + |
|  | 7 | 轴承温升 | ℃ | ≤40 | 24 | + |
|  | 8 | 调节机构 | / | 调节灵活、方便； | 符合要求 | + |

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

# 1.产品照片及企业信息

DYQA-50×12倾斜带式输送机

# 企业名称：黑龙江农垦白桦清选机械有限公司

单位地址：黑龙江省宝清县八五二农垦社区C区军垦小区十二委100栋400号

邮政编码：155624

联系电话：0469-5307938

传　　真：0469-5307198

联 系 人：杨明荣

2.主要技术规格

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设 计 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外型尺寸（长×宽×高） | mm | 12350×2200×4800 |
| 2 | 整机质量 | kg | 1300 |
| 3 | 最大输送量 | kg/h | 50 |
| 4 | 主、被动滚筒中心距 | mm | 12000 |
| 5 | 输送带线速度 | m/s | 500 |
| 6 | 最大输送高度 | m | 3.8 |
| 7 | 最小输送高度 | m | 2.2 |
| 8 | 配备功率 | kW | 4.0 |
| 9 | 上托辊 | 型式 | --- | U |
|  |  | 直径 | mm | Φ75 |
|  |  | 间距 | mm | 800 |
| 10 | 输送带 | 规格 | mm | 500 |
|  |  | 型式 | --- | 3×（3+1.5） |
| 11 | 主动滚筒 | 直径 | mm | Φ325 |
|  |  | 宽度 | mm | 550 |
|  |  | 转速 | r/min | 131 |
| 12 | 被动滚筒 | 直径 | mm | Φ245 |
|  |  | 宽度 | mm | 550 |
|  |  | 转速 | r/min | 142 |
| 13 | 大行走轮直径 | mm | Φ500 |
| 14 | 小行走轮直径 | mm | Φ200 |

3.检验结果

| 项目 类别 | 检 验 项 目 | 单位 | 合格指标 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 外露回转件保护装置 | / | 符合DG23/T 061-2014中4.2.1的规定 | 符合要求 | + |
|  | 2 | 安全标志 | / | 符合DG23/T 061-2014中4.2.2的规定 | 符合要求 | + |
|  | 3 | 转动方向 | / | 符合DG23/T 061-2014中4.2.2的规定 | 符合要求 | + |
|  | 4 | 电气装置 | / | 符合DG23/T 061-2014中4.2.2的规定 | 符合要求 | + |
|  | 5 | 使用说明书 | / | 符合DG23/T 061-2014中4.2.2的规定 | 符合要求 | + |
| A | 1 | 噪声 | dB(A) | ≤85 | 83.1 | + |
| B | 1 | 输送量 | t/h | ≥50 | 51.0 | + |
|  | 2 | 单位耗电量 | kW·h/(t·m) | ≤0.155（设计满负荷） | 0.074 | + |
|  | 3 | 空载轴承温升 | ℃ | ≤40 | 15 | + |
|  | 4 | 输送带跑偏 | mm | ≤40 | 16 | + |
| C | 1 | 机架对角线误差 | mm | ≤24 | 6 | + |
|  | 2 | 机器运转状态 | / | 符合DG23/T 061-2014中表4.3.1.1的规定 | 符合要求 | + |
|  | 3 | 铸造质量 | / | 符合DG23/T 061-2014中表5的规定 | 符合要求 | + |
|  | 4 | 焊接质量 | / | 符合DG23/T 061-2014中表5的规定 | 符合要求 | + |
|  | 5 | 涂漆外观质量 | / | 符合DG23/T 061-2014中表5的规定 | 符合要求 | + |
|  | 6 | 涂层附着力 | / | Ⅱ级3处以上 | Ⅱ级3处 | + |