铃薯种植机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 生产率 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 运输间隙 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 2 | 配套拖拉机 | 配套动力 | 可以变化≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 规格型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 动力输出轴转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 种薯施肥 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 与拖拉机的联接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 种薯 | 行数 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
|  |  |  | 行距 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 深度 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 施肥 | 行数 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
|  |  |  | 行距 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 深度 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 最大种薯量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 最大施肥量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 种薯器 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
|  |  | 施肥器 | 型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 数量 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
|  |  | 种薯箱容积 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 施肥箱容积 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 输种薯型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 输肥管型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 地轮直径 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 开沟器型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 覆土型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 4 | 传动机构 | 型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 排肥速比 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 种薯速比 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 地轮直径 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 轮缘宽度 | 可以变化 | 允许不一致 |

栽植机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸(长×宽×高) | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 作业行数 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
| 5 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 6 | 挂接方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 栽植器型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 开沟器型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 传动型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 行距调节范围 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 株距调节范围 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 深度调节范围 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 13 | 作业人数 | 可以变化 | 允许不一致 |

中耕追肥机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息 是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸(长×宽×高) | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 挂接方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 肥料箱容积 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 7 | 施肥条数 | 不允许变化 | 允许不一致，增减均≤2 |
| 8 | 工作效率 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 排肥器型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |

饲料粉碎机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息 是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 转子直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 粉碎室宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 锤片或圆(扁)齿数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 主轴转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 配套动力 | 可以变化≤10%，不许降低 | 允许不一致 |

铡草机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息 是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 可以变化≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 外形尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 喂入口宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 喂入方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 主轴转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 喂入辊转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 9 | 动刀片数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 动刀片刀形 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 11 | 圆盘或滚筒直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 设计切草长度 | 可以变化 | 允许不一致 |

田园管理机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息 是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 主传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 主离合器型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 驱动轮型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 配套发动机 | 生产企业 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 型号名称 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 额定功率 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 额定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
|  |  | 起动方式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 燃油种类 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 与耘锄器配套 | 耘锄器型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 耘锄器数量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 与开沟培土器配套 | 开沟器 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 培土器 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 与起垄器配套 | 起垄器型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 起垄数量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

花生收获机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套发动机 | 生产企业 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 牌号型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 标定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 5 | 挖掘机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 输送机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 宽度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 分离机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 分离机构工作面尺寸（长×宽） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 摘果机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 摘辊个数 | 允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 摘辊尺寸（直径×长度） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 清选机构 | 型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 风扇尺寸（直径×长度） | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 轮距（前/后） | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 轴距 | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 12 | 适用行（垄距） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 13 | 工作行数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 14 | 割台宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |

马铃薯收获机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸（长×宽×高） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套发动机 | 生产企业 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 牌号型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 结构型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 气缸数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 标定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 标定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 5 | 挖掘机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 输送机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 宽度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 分离机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 分离机构工作面尺寸（长×宽） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 摘果机构 | 型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
|  |  | 摘辊个数 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 摘辊尺寸（直径×长度） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 清选机构 | 型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 风扇尺寸（直径×长度） | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 轮距（前/后） | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 轴距 | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 12 | 适用行（垄距） | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 13 | 割台宽度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

离心泵产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 规定点流量 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 规定点扬程 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 规定点转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 规定点汽蚀余量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 规定点泵效率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 规定点机组效率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 燃油消耗率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 泵质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 与动力机的联接型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 12 | 配套动力机类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 配套功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 14 | 叶轮型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

微型泵产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 规定点流量 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 规定点扬程 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 规定点转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 规定点汽蚀余量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 规定点泵效率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 规定点机组效率 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 泵质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 与动力机的联接型式 | 允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 配套动力机类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 配套功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 13 | 叶轮型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |

潜水电泵产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息 是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泵型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 叶轮型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 3 | 叶轮外径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 规定点流量 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 规定点扬程 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 规定点转速 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 相数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 额定电压 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 额定频率 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 额定电流 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 额定功率 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 12 | 绝缘等级 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 13 | 定绕组联接型式 | 允许变化 | 允许不一致 |
| 14 | 配管内径 | 不可以变化 | 允许不一致 |
| 15 | 泵质量 | 可以变化 | 允许不一致 |

颗粒饲料压制机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10%,不许降低 | 允许不一致 |
| 5 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 压模截面尺寸 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤10% |
| 7 | 压模模孔有效长度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 压模总宽 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 压模转速 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 10 | 压辊数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 11 | 压辊直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 压辊宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |

饲料混合机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 5 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 混合方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 额定批次混合量（批次式混合机） | 允许变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 容积（批次式混合机） | 允许变化，幅度≤10% | 允许不一致 |

揉丝机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 5 | 主轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 转子直径 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 锤片尺寸（长×宽×高） | 允许变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 8 | 筛片孔径 | 不允许变化 | 不允许不一致 |

清粪机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 5 | 最大工作牵引力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 刮粪板宽度 | 不允许变化 | 允许不一致 |

养鸡设备 喂料机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 装机容量 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 喂料机工作链速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 6 | 喂料电机转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 7 | 链片节距 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 8 | 螺旋弹簧直径 | 可以变化 | 允许不一致 |

卷帘机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 电机额定电压 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 电机额定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 4 | 电机额定转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 传动机构结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 自锁方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 额定输出轴转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 额定输出扭矩 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 最大卷轴长度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 10 | 摇把(圆盘)回转半径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 减速箱 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |

液压翻转犁产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 机器质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套拖拉机标定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 5 | 与拖拉机配套连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 悬挂类型(适用悬挂式) | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 翻转机构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 犁体数量 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 犁体工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 10 | 调幅犁调整幅宽范围 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 犁体纵向距离 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 犁体水平基面到 犁架主梁底面的高度 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 13 | 有无辅犁 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 14 | 最大耕深 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 15 | 犁架主梁底面宽度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 16 | 犁铧类型 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 17 | 犁轮 (限深轮、运输轮、尾轮) | 类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 直径×宽度 (或规格) | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 限深轮调节范围 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |

玉米剥皮机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 重量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 剥皮辊长度 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 剥辊直径 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 剥辊转速 | 不允许变化 | 允许不一致 |

玉米收获割台产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 工作行数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 5 | 适用行距范围 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 7 | 拉茎辊型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 8 | 摘穗辊型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |

甘蔗收获机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸 | 行驶状态 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 作业状态 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 配套 发动机 | 型号 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 额定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 额定转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 5 | 履带 | 轨距 | 可以变化，幅度≤10%，不允许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 宽度 | 可以变化，不允许变小 | 允许不一致 |
|  |  | 节距 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 轮距 | 可以变化，幅度≤10%，不许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 轴距 | 可以变化，幅度≤10%，不许变小 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 燃油类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 9 | 收获行数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 10 | 最小离地间隙 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 最小通过半径 | 左转 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 右转 | 可以变化 | 允许不一致 |

花生剥壳机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 主轴转速 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |

茶叶抖筛机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |

茶叶揉捻机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 传动型式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 3 | 加压型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 4 | 控制方式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 揉桶外径 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 揉桶内径 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 揉盘内径 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 配套动力功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 9 | 揉桶回转转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 11 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |

茶叶滚筒杀青机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热源形式 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 滚筒内径 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 滚筒转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 滚筒内部直段长度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 滚筒电机 | 功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
|  |  | 转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 额定电压 | 可以变化 | 允许不一致 |

茶叶烘干机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 燃料 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 5 | 有效干燥面积 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 6 | 配套功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |

铧式犁产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 机器质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套拖拉机标定功率 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 5 | 与拖拉机配套连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 6 | 悬挂类型(适用悬挂式) | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 翻转机构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 犁体数量 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 9 | 犁体工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 10 | 调幅犁调整幅宽范围 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 11 | 犁体纵向距离 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 12 | 犁体水平基面到 犁架主梁底面的高度 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 13 | 有无辅犁 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 14 | 最大耕深 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |
| 15 | 犁架主梁底面宽度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 16 | 犁铧类型 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 17 | 犁轮 (限深轮、运输轮、尾轮) | 类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 数量 | 不允许变化 | 允许不一致 |
|  |  | 直径×宽度 (或规格) | 可以变化 | 允许不一致 |
|  |  | 限深轮调节范围 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致 |

铺膜机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 配套动力 | 自走式 | 可以变化，幅度≤10%，不许降低 | 允许不一致，幅度≤20% |
|  |  | 其他型式 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 3 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 整机质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 地膜规格 | 宽度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 厚度 | 可以变化，不许降低 | 允许不一致 |

平地机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 工作幅宽 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 3 | 外形尺寸(长×宽×高) | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 6 | 最终传动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 7 | 与拖拉机连接方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 推土板最大提升高度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 推土板最大入土深度 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |

玉米脱粒机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸： 长×宽×高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致， |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 喂入形式 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 喂入台(口）尺寸：长×宽 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 7 | 滚筒类型 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 8 | 滚筒直径 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 9 | 滚筒长度 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 10 | 滚筒转速 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 11 | 凹板类型 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 | 分离、清选形式 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 13 | 筛体尺寸：长×宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 14 | 风扇直径 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 15 | 风扇转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 16 | 风扇形式 | 可以变化 | 允许不一致 |

农用挂车推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项 目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸 | 长 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 宽 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
|  |  | 高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 4 | 配套动力范围 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 5 | 车厢栏板高度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 轮距 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 7 | 轴距 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 8 | 最小离地间隙 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致 |
| 9 | 载重量 | 不允许变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 10 | 制动方式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 11 | 轮胎 | 不允许变化 | 允许不一致 |

花生摘果机产品推广鉴定信息变更等有关审查规

| 序号 | 项 目 | 推广鉴定证书有效期内 是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品 信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸： 长×宽×高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致， |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 | 滚筒类型 | 不允许变化 | 允许不一致 |
| 6 | 滚筒直径 | 不可以变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 7 | 滚筒长度 | 不可以变化 | 允许不一致，幅度≤20% |
| 8 | 滚筒转速 | 不可以变化 | 允许不一致，幅度≤10% |
| 9 | 风扇直径 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 风扇转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 风扇形式 | 可以变化 | 允许不一致 |

粮食清选机产品推广鉴定信息变更等有关审查规定

| 序号 | 项目 | 推广鉴定证书有效期内是否可以变化 | 申请鉴定产品与原定型产品信息是否可以不一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构型式 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 2 | 外形尺寸： 长×宽×高 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致 |
| 3 | 配套动力 | 可以变化，幅度≤10% | 允许不一致，幅度≤20% |
| 4 | 结构质量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 5 风筛式清选机 | 筛片层数/片数 | 不可以变化 | 允许不一致 |
| 6 | 筛箱振幅 | 不可以变化 | 允许不一致，幅度≤10% |
| 7 | 风量 | 不可以变化 | 允许不一致， |
| 8 | 筛面面积 | 可以变化，幅度≤5% | 允许不一致，幅度≤10% |
| 9 重力式分选机 | 振动频率 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 10 | 振幅 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 11 | 风量 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 12 窝眼滚筒分选机 | 滚筒个数 | 不允许变化 | 不允许不一致 |
| 13 | 滚筒直径 X长度 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 14 | 滚筒转速 | 可以变化 | 允许不一致 |
| 15 | 数量 | 可以变化 | 允许不一致 |

JB/T 7721-2011复式粮食清选机没有大纲，标准里没有判定标准。参照DG/T 034-2007种子清选机。