ICS 65.060.20

B91

备案号：

DB50

重庆市地方标准

DB 50/ T×××—XXXX

微型薯类磨浆机

Miniature potato grinding machine

（本稿完成日期：2017-01-17）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆市质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由重庆市农业委员会提出。

本标准由重庆市农业机械标准化技术委员会(CQ/TC 08)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

微型薯类磨浆机

1　	范围

本标准规定了微型薯类磨浆机（以下简称磨浆机，又称磨粉机）的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

本标准适用于磨浆机。

2　	规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 9792-2013 分离式稻谷碾米机

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3　	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

磨浆机  Miniature potato grinding machine

指配套动力额定功率不大于2.2kW，采用猬式金属磨辊，将新鲜块茎类作物刨成细丝状浆渣，有或没有浆渣分离装置，其产品为湿淀粉或渣浆的机械。

3.2

立式  vertical

磨辊主轴轴线垂直于水平面的磨浆机。

3.3

卧式 harizontal

磨辊主轴轴线平行于水平面的磨浆机。

4　	产品型号

4.1　	表示方法

6    WSJ    X  -  X    X   -  X

磨辊工作长度，单位为厘米（cm）

磨辊直径，单位为厘米（cm）

分离型式：F-有浆渣分离装置，无浆渣分离装置不标注

磨辊型式：L-立式，卧式不标注

小类代号：微型薯类磨浆机

大类代号：农副产品加工机械

4.2　	型号示例

示例1：	6WSJL-F20-35表示磨辊直径为20厘米、磨辊工作长度为35厘米，立式有浆渣分离装置的磨浆机。

示例2：	6WSJ-20-35表示磨辊直径为20厘米、磨辊工作长度为35厘米，卧式无浆渣分离装置的磨浆机。

5　	技术要求

5.1　	一般技术要求

5.1.1　	磨浆机应按规定程序批准的图样及技术文件制造。

5.1.2　	零部件、外协件应经检验合格后方可装配，外购件应有产品合格证或质量等级证明。

5.1.3　	冲压件不应有裂纹、起皱、飞边、明显拉痕等缺陷。

5.1.4　	钣金件外形应平整，无明显扭曲、裂纹、折皱、凸凹现象，咬口应牢固。

5.1.5　	焊接件的焊缝应牢固，不应有裂纹、烧穿、漏焊、焊渣未除等缺陷。

5.1.6　	铸件表面不应有影响磨浆机及零部件强度的裂纹、砂眼、气孔等缺陷。

5.1.7　	冲压件、钣金件、焊接件应有足够强度和刚度，正常使用时不应有变形、开裂、破损等现象。

5.2　	主要零部件要求

5.2.1　	磨辊、分离滚筒、分离筛应无裂纹。

5.2.2　	分离滚筒、分离筛内外表面应平整、光滑。

5.2.3　	磨浆机上大于5kg的带轮应进行静平衡，其不平衡量应不大于0.010N·m。

5.2.4　	磨辊应进行静平衡试验，其不平衡量应不大于0.015 N·m。

5.2.5　	分离滚筒（带分离筛）长度不大于700mm的允许进行静平衡，磨辊、分离滚筒长度大于700mm时应进行动平衡，其允许不平衡量应符合表1的规定。

5.3　	主要性能指标

磨浆机的主要性能指标应符合表2的规定。

表1　	滚筒平衡要求

| 滚筒长度 L | 平衡方式 | 允许不平衡量 |
| --- | --- | --- |
| L≤700 mm | 静平衡 | ≤0.050 N·m |
| 700 mm＞L≤900 mm | 动平衡 | ≤0.020 N·m |

表2　	主要性能指标

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 生产率 kg/h | ≥设计值 |
| 吨料耗电 （kW·h）/t | ≤设计值 |
| 空载噪声 dB(A) | ≤80 |
| 有效度（A） | ≥96% |

5.4　	装配质量

5.4.1　	所有零部件应经检验合格，外购、外协件应有合格证明文件，方可进行装配。

5.4.2　	各零件、部件不应错装和漏装。

5.4.3　	各紧固件应紧固可靠、不应松动。

5.4.4　	装配后各配合面应密合，不应有漏浆、漏渣现象。

5.4.5　	转动部位应转动灵活，不应有阻滞、碰撞、磨擦现象。

5.4.6　	磨浆机负荷工作时，轴承温升应不大于20℃。

5.5　	外观质量

5.5.1　	整机表面应平整光滑，不应有碰伤、划伤痕迹及制造缺陷，油漆表面应色泽均匀，不应有露底、起泡、起皱、流挂现象。

5.5.2　	漆膜厚度应不小于45μm。

5.5.3　	漆膜附着性能不低于JB/T 9832.2规定的Ⅱ级。

5.6　	空运转试验

磨浆机出厂前应逐台进行不少于10min的空运转使用。空运转试验中，磨浆机应满足下列要求：

a)	运转应正常、平稳，不应有异常声响和振动；

b)	各连接件、紧固件不应有松动现象；

c)	各调节装置应灵活、可靠。

5.7　	安全要求

5.7.1　	与原料及浆渣直接接触的零部件应采用无毒、无味、不影响淀粉质量的材料制造。

5.7.2　	带轮等外露转动件，应设置安全防护装置。

5.7.3　	旋转的主要工作部件应标明旋转方向。

5.7.4　	喂入口、出浆口、出渣口、带轮等部位应有符合GB 10396的规定的安全标志。

5.7.5　	磨浆机机体应有醒目的接地装置和接地标志。

5.7.6　	出厂配套电动机时，电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻应≥50 MΩ。

5.7.7　	使用说明书安全内容的编写应符合GB/T 9480的规定，并应明确规定操作者安全操作注意事项。

6　	试验方法

6.1　	试验条件和准备

6.1.1　	试验场地、样机安装、工具和器具、物料等应满足测定要求。

6.1.2　	样机应使用说明书的要求进行调整。样机的操作应配备熟练人员。

6.1.3　	试验电压应符合电动机额定电压，偏差不超过±5%。

6.1.4　	试验用仪器、仪表使用前应经校准/检定合格。

6.1.5　	试验用物料应经清洗、清选，除去杂质，清洗干净，不应含有泥沙、石块、铁屑等杂物。

6.1.6　	开启磨浆机在不加物料的条件下，每台样机连续运行10min，在运行过程中观察，其结果应符合5.6的规定。

6.2　	性能试验

6.2.1　	生产率

6.2.1.1　	按生产企业的规定进行，每台样机进行两次试验，试验结果取平均值，试验物料量应满足试验要求。

6.2.1.2　	生产率指磨浆机单位纯工作时间内加工的物料量，按式（1）计算：

(1)

式中：

生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

入机物料质量，单位为千克（kg）；

试验时间，单位为分（min）。

6.2.2　	吨料电耗

磨浆机加工一吨物料所消耗的电能，按式（2）计算：

(2)

式中：

吨料电耗，单位为千瓦小时每吨（kW·h/t）；

电能消耗量，单位为千瓦小时（kW·h）。

6.3　	轴承温升

用测温仪测量主轴轴径处轴承外壳上的温度，试验结束时的温度与室温之差为所测样机的轴承温升。两次试验取大值作为测定结果。

6.4　	涂漆

漆膜厚度：用测厚仪检测三个不同部位，以三个不同部位的算术平均值作为漆膜的平均厚度值。漆膜附着性能测定方法按JB/T 9832.2的规定进行，检查三个不同部位，均不低于Ⅱ级。

6.5　	空载噪声

按JB/T 9792-2013中7.2.3的规定进行。

6.6　	电动机冷态绝缘电阻

用绝缘电阻测量仪施加500V电压，测量电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻值。

6.7　	有效度测定

每台样机应进行不少于100小时的生产试验。有效度按公式（3）计算。

(3)

式中：

K—有效度，%；

Tz—纯工作时间，单位为小时（h）；

Tｇ—故障排除时间，单位为小时（h）。

7　	检验规则

7.1　	出厂检验

7.1.1　	每台产品应经出厂检验合格后方可出厂，并附有产品检验合格证，出厂检验项目不分类，其检验项目见表3。

7.2　	型式检验

7.2.1　	有下列情况之一时，应进行型式试验：

d)	新产品定型鉴定时；

e)	老产品异地生产或转厂生产试制定型鉴定时；

f)	正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响产品质量时；

g)	产品停产12个月以上恢复生产时；

h)	质量监督部门或机构要求进行型式检验时。

7.2.2　	一般情况下，检验批为9台～15台，在企业近6个月生产的产品中随机抽取1台或2台。

7.2.3　	型式检验应检验表3的全部项目，检验项目及分类见表3。

7.2.4　	检验合格判定原则：

检验项次符合要求时，判定该项次合格；不符合要求时，判定该项次不合格。

检验结果符合表4要求时判定被检样机合格；否则判定被检样机不合格。

订货单位要求抽检产品质量时，抽样方法按GB/T 2828.1的规定，也可由供需双方协商确定；检验项目及合格判定条件也可由供需双方协商确定。

表3　	检验项目及分类

| 分类 | 项 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 卫生要求 | 5.7.1 |  |
|  | 2 | 安全防护 | 5.7.2 | √ |
|  | 3 | 转向标志 | 5.7.3 | √ |
|  | 4 | 安全标志 | 5.7.4 | √ |
|  | 5 | 接地装置和标志 | 5.7.5 | √ |
|  | 6 | 冷态绝缘电阻 | 5.7.6 | √ |
|  | 7 | 使用说明书安全注意事项 | 5.7.7 |  |
|  | 8 | 空载噪声 | 5.3 |  |

表3（续）

| 分类 | 项 | 项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 9 | 有效度 | 5.3 |  |
| B | 1 | 生产率 | 5.3 |  |
|  | 2 | 吨料电耗 | 5.3 |  |
|  | 3 | 强度和刚度 | 5.1.7 |  |
|  | 4 | 带轮静平衡 | 5.2.3 |  |
|  | 5 | 磨辊静平衡 | 5.2.4 |  |
|  | 6 | 分离滚筒平衡 | 5.2.5 |  |
|  | 7 | 错装和漏装 | 5.4.2 |  |
|  | 8 | 轴承温升 | 5.4.6 |  |
|  | 9 | 密合性 | 5.4.4 |  |
|  | 10 | 转动部件灵活性 | 5.4.5 | √ |
| C | 1 | 冲压件质量 | 5.1.3 |  |
|  | 2 | 钣金件质量 | 5.1.4 |  |
|  | 3 | 焊接件质量 | 5.1.5 |  |
|  | 4 | 铸件表面质量 | 5.1.6 |  |
|  | 5 | 磨辊、分离滚筒、分离筛无裂纹要求 | 5.2.1 |  |
|  | 6 | 分离滚筒、分离筛表面质量 | 5.2.2 |  |
|  | 7 | 紧固件装配 | 5.4.3 |  |
|  | 8 | 整机表面质量 | 5.5.1 | √ |
|  | 9 | 漆膜厚度 | 5.5.2 |  |
|  | 10 | 漆膜附着力 | 5.5.3 |  |
|  | 11 | 空运转 | 5.6 | √ |

表4　	被检样机合格判定条件

| A类项目 | B类项目 | C类项目 |
| --- | --- | --- |
| A类不合格项次 | B类检验项次数 | B类不合格项次 | C类检验项次数 | C类不合格项次 |
| 0 | ≤20 | ≤2 | ≤20 | ≤3 |
|  |  |  | ＞20～30 | ≤4 |

8　	标志和随行文件

8.1　	每台磨浆机应在明显位置牢固固定清晰耐久的铭牌。铭牌至少应标明下列内容：

a)	产品型号和名称；

b)	主要技术参数（至少应包括配套动力额定功率、转速；生产率等）；

c)	制造日期；

d)	制造编号；

e)	产品执行标准编号；

f)	制造商名称、地址。

8.1.1　	磨浆机出厂时，制造商应提供下列随行文件：

a)	产品使用说明书；

b)	产品质量合格证；

c)	装箱清单；

d)	保修卡。

9　	包装、运输和贮存

9.1　	包装

9.1.1　	磨浆机可以总装或部件包装出厂。部件包装时必须保证各部件在不经任何修正的情况下即能进行总装。

9.1.2　	捆扎件应牢固可靠，并应符合运输的要求，并保证在正常情况下，不应损坏。

9.1.3　	采用包装箱包装时，箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久。

9.2　	运输与贮存

9.2.1　	产品贮存环境应保持干燥和无腐蚀性气体，并应具有防潮和防碰撞的措施，无防锈涂层部位应涂防锈油。

9.2.2　	在正常运输和贮存的情况下，制造商应保证产品及备件、附件、随机工具的防锈，有效期自出厂之日起不少于12个月。

_________________________________