附表：甘肃省马铃薯生产全程机械化技术建议方案

| 序号 | 技术模式 | 工艺路线 | 适宜区域 | 机具配套方案 | 适宜规模（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方案一 | 方案二 | 方案一 | 方案二 |
| 1 | 全膜双垄沟播 | 机械深松（翻耕或旋耕）整地→秋季起垄覆膜或春季顶凌覆膜→膜上点播→高效植保→机械杀秧→机械收获→机械捡拾废膜。 | 兰州、定西、白银、天水等旱作农业区。 | 配备25-40四轮驱动拖拉机1台。作业机械5 台。其中1XLM-40/70型或1QSM-40/70型起垄覆膜机1台，3W-200-21型喷雾器1台，1JH-110杀秧机1台，4U-90型挖掘机1台， 1MFJS-3000型残膜捡拾1台。 | 200-400 |
| 2 | 半膜垄种 | 单垄单行 | 机械深松（翻）整地→播前浅旋→起垄覆膜播种→机械覆土→高效植保→机械杀秧→机械收获→机械捡拾废膜。 | 中东部旱作农业区及南部丘陵山区。 | 配备904或1204拖拉机1台，30-40马力四轮拖拉机2台。作业机械13台，其中深松机1台，旋耕机2台，2F-500型撒肥机1台，2CM-1/2种植机2台，2TD-S2型上土机2台，3W-200-21型喷雾机1台，1JH杀秧机1台，4U-90或800型挖掘机2台，1MFJS-3000型残膜捡拾机1台。 | 配备404型拖拉机1台，作业机械9台，其中铧式犁1台，旋耕机1台，2CM-2种植机1台，2TD-S2型上土机1台，3W-200-21型喷药机1台，3ZF-2型中耕机1台，4U-830型挖掘机1台， 1MFJS-3000型残膜捡拾机1台。 | 500-800 | 200-350 |
|  |  | 垄上双行 | 机械化深松（旋耕）→机械化施肥、播种、起垄、覆膜、膜上覆土、镇压→机械植保→机械化杀秧→机械化收获→机械化残膜捡拾。 | 河西及沿黄灌区。 | 配备90马力以上四轮驱动拖拉机 1台，30-40马力四轮驱动拖拉机3台。作业机械19台，其中深松机1台，旋耕机2台，2CM-2或2CM-1/2种植机3台，2TD-S2型上土机1台，中耕机2台，3HH-25K型动力喷雾器或3W-200-21型喷药机3台，1JH系列杀秧机2台，4U-90型挖掘机3台， 1MFJS-3000型残膜捡拾2台。 | 配备30—40四轮驱动拖拉机1台。作业机械8台，其中旋耕机1台，2CM-2或2CM-1/2种植机1台，2TD-S2型上土机1台，中耕机1台，3HH-25K型动力喷雾器1台，1JH-110杀秧机1台，4U-90型挖掘机1台， 1MFJS-3000型残膜捡拾1台。 | 800-1200 | 200-400 |
| 3 | 露地垄种 | 播前整地、施肥→机械开沟、起垄、播种→机械培土→机械中耕除草→机械植保→机械杀秧→机械收获。 | 河西及沿黄灌区及中东部有保灌条件的地区。 | 配备120马力四轮拖拉机1台，50-80马力拖拉机2台，作业机械12台，其中深松机1台，旋耕机2台，1220A种植机2台，2F-500型撒肥机1台；3ZF-2型马铃薯中耕培土机2台； 3W-650型喷药机或3840A型喷药机1台； 1JH-210或360杀秧机2台， 1520型马铃薯收获机2台。 | 1000-1500 |